ZP/1/2018                                                                                                              Załącznik nr 1 do siwz

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr I (część 1):

Dostawa 2 ładowarek teleskopowych, fabrycznie nowych, z osprzętem,                z rokiem produkcji nie starszym niż 2017, przeznaczonych do obsługi instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów:

Ładowarka nr 1 - parametry techniczne:

Ładowarka produkcji seryjnej,  przeznaczona do pracy ciągłej musi posiadać/spełniać następujące parametry:

Maszyna musi posiadać certyfikat UDT – na pracę z oprzyrządowaniem, na który jest on wymagany.

1. Parametry podnoszenia

- Udźwig przy maksymalnej wysokości podnoszenia: min 2100 kg - max 3000kg

- Wysokość podnoszenia: min. 6m - max 7,5m

- Zasięg: min. 2,9 m

- Udźwig przy maksymalnym zasięgu min. 1000 kg

2. Silnik

- Spalinowy o mocy: min. 70kW

3. Opony: ażurowe.

4. Wymiary maszyny bez osprzętu:

Wys.: max 2,5m

Szer.: max 2,4m

Dł.:     max 5,1m

Prześwit: min. 0,35 m

5. Minimalne oprzyrządowanie:

- łyżka – chwytak (krokodyl) poj. min. 1,5 m3    - szt. 1

- łyżka standardowa min. 1,8 - 2,2m3 pojemności - szt. 1.

- widły – szt. 1

6. Wydajność pompy hydraulicznej: min 100 l/min. umożliwiająca wykonywanie 
    jednoczesne minimum dwóch funkcji roboczych (np. podnoszenie i wysypywanie).

7. Napęd: mechaniczny

8. Dodatkowe wymagania:

- wstępny filtr powietrza przystosowany do wielokrotnego użytku lub rozwiązanie 
   równoważne (np. filtr odśrodkowy),

- system centralnego smarowania wszystkich punktów smarnych,

- kabina z ogrzewaniem i klimatyzacją,

- radioodtwarzacz,

- szyby: frontowa, boczne, tylna – szyby boczne uchylane,

- przednia szyba ogrzewana, wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz,

- fotel kierowcy regulowany

- wycieraczka przednia, tylna

- światła sygnalizacyjne - kogut,

- wskaźnik stabilności maszyny przy pracy na wyciągniętym teleskopie

- sygnał dźwiękowy cofania,

- lusterka wsteczne: 2szt. przód i 1 szt. tył

- wentylator z funkcją pracy zwrotnej (wydmuchiwania zanieczyszczeń)

- światła robocze zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi: 2 szt. przód,

2 szt. tył.

- pełne oświetlenie pozwalające na poruszanie się po drogach publicznych,

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- maszyna musi spełniać aktualne normy emisji spalin

- osłony podwozia i elementów napędu

- napęd na dwie osie

- obie osie skrętne – tryb „kraba”

- licznik przepracowanych godzin maszyny

- wskaźnik poziomu paliwa

- prędkościomierz

- obrotomierz

- dodatkowy obwód hydrauliczny wyposażony w szybkozłącze do uzbrojenia

maszyny w osprzęt np. w zamiatarkę.

- wskaźnik temperatury płynu chłodzącego z sygnalizacją dźwiękową i świetlną                  w przypadku przekroczenia temp. max.

- sygnalizacja dźwiękowa lub wizualna niskiego poziomu płynu chłodzącego

- pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe

- sygnalizacja dźwiękowa lub wizualna niskiego ciśnienia oleju

9. Wyposażenie dodatkowe:

- Gaśnica, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, apteczka

- instrukcja obsługi w języku polskim

- Katalog części zamiennych

10. Wykonawca jest zobowiązany do:

a) Dostawy do Zamawiającego, uruchomienia i przetestowania działania maszyny.

b) Przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego u Zamawiającego w zakresie obsługi maszyn, dla minimum 3 pracowników. Instruktarz  będzie przeprowadzony nie później niż w dniu odbioru maszyn.

c) Wykonania przeglądów w okresie gwarancji w ilość wynikającej z instrukcji eksploatacji producenta.

d) Zagwarantowania dostępności części zamiennych i materiałów zużywalnych                  w  okresie minimum 10 lat.

e) Zabezpieczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego w odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego;

Usługi serwisowe i gwarancyjne muszą być świadczone przez autoryzowanego przedstawiciela producenta

Ładowarka nr 2 – parametry techniczne:

Ładowarka produkcji seryjnej,  przeznaczona do pracy ciągłej musi posiadać/spełniać następujące parametry:

Maszyna musi posiadać certyfikat UDT – na pracę z oprzyrządowaniem, na który jest on wymagany.

1. Parametry podnoszenia

- Udźwig przy maksymalnej wysokości: min 2 400 kg. max 3 500 kg

- Wysokość podnoszenia: min.11 m max 14 m

- Zasięg: min. 7 m

- Udźwig przy maksymalnym zasięgu przy opuszczonych stabilizatorach min. 800 kg

2. Silnik

- Spalinowy o mocy: min. 55 kW

3. Opony: ażurowe.

4. Wymiary maszyny bez osprzętu:

Wys.: max 2,6 m

Szer.: max 2,4 m

Dł.:     max 6,3 m

Prześwit: min 0,35 m

5. Minimalne oprzyrządowanie:

- łyżka standardowa min. 1,8 - 2,2m3 pojemności – 1 szt..

- widły – 1 szt,

- platforma robocza – o udźwigu minimalnym 250 kg, posiadająca certyfikat UDT

6. Wydajność pompy hydraulicznej: min 100 l/min. umożliwiająca wykonywanie 
    jednoczesne minimum dwóch funkcji roboczych (np. podnoszenie i wysypywanie).

7. Dodatkowe wymagania:

- wstępny filtr powietrza przystosowany do wielokrotnego użytku lub rozwiązanie 
   równoważne (np. filtr odśrodkowy),

- system centralnego smarowania wszystkich punktów smarnych,

- kabina z ogrzewaniem i klimatyzacją,

- radioodtwarzacz,

- szyby: frontowa, boczne, tylna – szyby boczne uchylane,

- przednia szyba ogrzewana, wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz,

- fotel kierowcy regulowany

- wycieraczka przednia, tylna

- światła sygnalizacyjne - kogut,

- wskaźnik stabilności maszyny przy pracy na wyciągniętym teleskopie

- sygnał dźwiękowy cofania,

- lusterka wsteczne: 2szt. przód i 1 szt. tył

- wentylator z funkcją pracy zwrotnej (wydmuchiwania zanieczyszczeń)

- światła robocze zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi: 2 szt. przód,

2 szt. tył.

- pełne oświetlenie pozwalające na poruszanie się po drogach publicznych,

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- maszyna musi spełniać aktualne normy emisji spalin

- osłony podwozia i elementów napędu

- napęd na dwie osie

- obie osie skrętne – tryb „kraba”

- licznik przepracowanych godzin maszyny

- wskaźnik poziomu paliwa

- prędkościomierz

- obrotomierz

- dodatkowy obwód hydrauliczny wyposażony w szybkozłącze do uzbrojenia

maszyny w osprzęt np. w zamiatarkę.

- wskaźnik temperatury płynu chłodzącego z sygnalizacją dźwiękową i świetlną                  w przypadku przekroczenia temp. max.

- sygnalizacja dźwiękowa lub wizualna niskiego poziomu płynu chłodzącego

- pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe

- sygnalizacja dźwiękowa lub wizualna niskiego ciśnienia oleju

8. Wyposażenie dodatkowe:

- Gaśnica, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, apteczka

- instrukcja obsługi w języku polskim

- Katalog części zamiennych

9. Wykonawca zobowiązany jest do:

a) Dostawy do Zamawiającego, uruchomienia i przetestowania działania maszyny.

b) Przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego u Zamawiającego w zakresie obsługi maszyn, dla minimum 3 pracowników. Instruktarz  będzie przeprowadzony nie później niż w dniu odbioru maszyn.

c) Wykonania przeglądów w okresie gwarancji w ilość wynikającej z instrukcji eksploatacji producenta.

d) Zagwarantowania dostępności części zamiennych i materiałów zużywalnych                  w  okresie minimum 10 lat.

e) Zabezpieczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego w odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego;

Usługi serwisowe i gwarancyjne muszą być świadczone przez autoryzowanego przedstawiciela producenta

Zadanie nr II (część 2):

Dostawa samojezdnej przerzucarki do kompostu, sita bębnowego mobilnego                     i mobilnego rozdrabniacza do odpadów do obsługi instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów. Maszyny muszą być fabrycznie nowe,                               z rokiem produkcji nie starszym niż 2017:

- Samojezdna przerzucarka do kompostu – parametry techniczne:

Maszyna produkcji seryjnej przystosowana do pracy na otwartej przestrzeni                             w temperaturach od -20 st. Celsjusza do + 50 st. Celsjusza w pracy wysokiej wilgotności.

Maszyna musi posiadać certyfikat UDT – na pracę z oprzyrządowaniem, na który jest on wymagany

Wymagania techniczne:

- rama w konstrukcji bramowej zapewniająca utrzymanie przerzucanego materiału w 
  trójkątnej pryzmie, podczas ciągłej pracy maszyny niezależnie od funkcji 
  wykonywanych przez maszynę podczas procesu przerzucania materiału 
- napęd spalinowy o mocy min 130 kW
- masa własna do 16 000kg 
- wymiary pryzm: wys. min 2000mm max 3000mm, szerokość min. 4500 mm max. 5000 mm
- wymiary maszyny: szer. max: 5200 mm, dł. max 5100mm 
- wydajność min. 2000 m3/h 
- podwozie kołowe (koła pełne lane lub wypełniane elastomerem)
- system centralnego smarowania
- kabina wentylowana z filtrem węglowym
- sygnał dźwiękowy cofania
- Szyby: frontowa, boczne, tylna
- Przednia szyba ogrzewana, wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz
- licznik przepracowanych godzin maszyny

- wskaźnik poziomu paliwa
- światła robocze: min. 2szt. przód, 2szt. tył.
- listwa zdzierająca materiał z podłoża
- aktualna norma spalin EU

- wskaźnik temperatury płynu chłodzącego z sygnalizacją dźwiękową i świetlną                         w przypadku przekroczenia temp. max.

- sygnalizacja dźwiękowa lub wizualna niskiego poziomu płynu chłodzącego

- pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe

- sygnalizacja dźwiękowa lub wizualna niskiego ciśnienia oleju

- sygnalizacja informacji o błędach i usterkach wraz z ich opisami w języku polskim 
  na pulpicie sterowniczym.

- Boczne, osłonowe lemiesze naprowadzająco - czyszczące, dla oczyszczania miejsc  
  pod kołami przerzucarki i kierowania przerzucanego materiału do gardzieli     przerzucarki, rozstawianie lemieszy oraz regulacja lemieszy hydrauliczne

- przerzucarka musi dawać możliwość wcinania się w nałożone na siebie krawędzie 
  pryzm.

- narzędzia robocze wyrzucające umieszczone na wirniku powinny być wykonane z 
  utwardzonej, drobnoziarnistej trudnościeralnej stali.

- możliwość regulacji wysokości położenia wału roboczego w celu zabezpieczenia 
  przed ewentualnym jego uszkodzeniem podczas przemieszczania maszyny poza 
  pryzmą.

- kabina wyposażona w mechanizm opuszczania i podnoszenia z pozycji pracy do 
  pozycji bliskiej ziemi, aby zajęcie i opuszczenie stanowiska pracy przez operatora 
  odbywało się w sposób bezpieczny i komfortowy.

- Sito bębnowe mobilne – parametry techniczne:

Maszyna produkcji seryjnej przystosowana do pracy na otwartej przestrzeni w temperaturach od -20 st. Celsjusza do + 35 st. Celsjusza.
Maszyna musi posiadać certyfikat UDT – na pracę z oprzyrządowaniem, na który jest on wymagany

Sito bębnowe (obrotowe) mobilne, przystosowane do odsiewania frakcji 0- 20mm                   z frakcji  biologicznej z odpadów komunalnych zmieszanych po kompostowaniu oraz frakcji zielonej odpadów po przekompostowaniu, gwarantujący skuteczność przesiewania niezależnie od wilgotności mieszanki.

Wymagania techniczne:
- wydajność min. 50 m3/h
- napęd spalinowy

- podwozie kołowe przystosowane do transportu przy użyciu haka holowniczego 
- moc silnika min. 50 kW
- pojemność zasobnika min. 4m3
- prędkość taśmociągów oraz bębna regulowana płynnie
- szczotki czyszczące bęben
- masa całkowita do 17 000kg
- pojemność zbiornika paliwa min. 200 litrów.
- wysokość minimalna zrzutu frakcji podsitowej: 3000 mm
- wysokość minimalna zrzutu frakcji nadsitowej: 3300 mm
- wysokość zasypowa max: 2850 mm 
- Sygnalizacja ostrzegawcza dźwiękowa i świetlna zainstalowana na urządzeniu.

- Komplet narzędzi niezbędnych do obsługi.

- Dokumenty, które muszą zostać dostarczone wraz z urządzeniem:

- świadectwo CE
- system centralnego smarowania

- katalog części zamiennych

- instrukcja obsługi z DTR

- karta gwarancyjna

- maszyna spełnia aktualne normy emisji spalin

- wskaźnik temperatury płynu chłodzącego silnika z sygnalizacją dźwiękową

i świetlną w przypadku przekroczenia temp. max.

- sygnalizacja dźwiękowa lub wizualna niskiego poziomu płynu chłodzącego

- sygnalizacja dźwiękowa lub wizualna niskiego ciśnienia oleju silnikowego oraz 
  hydraulicznego

- wysuwane główne elementy robocze (układ napędowy, bęben) z korpusu maszyny w celu konserwacji, napraw i wymiany.

- Mobilny rozdrabniacz do odpadów – parametry techniczne:

Maszyna produkcji seryjnej przystosowana do pracy na otwartej przestrzeni                         w temperaturach od -20 st. Celsjusza do + 35 st. Celsjusza.
Odporność na zanieczyszczenia innego pochodzenia np. kamienie, stal, przystosowana do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych, drewna, odpadów komunalnych.

Maszyna musi posiadać certyfikat UDT – na pracę z oprzyrządowaniem, na który jest on wymagany

Urządzenie dostosowane do przemieszczania po placu za pomocą haka holowniczego oraz transportu hakowcem.

Rozdrabniacz wolnoobrotowy.
- silnik spalinowy o mocy min 200 kW
- masa do 22 000 kg
- wymienne elementy rozdrabniające - wymiana bez konieczności ciecia i spawania. 
- wymiary leja zasypowego: dł.: min 4200 mm, szer. min: 2800 mm
- minimalne wymiary odpadów przeznaczonych do rozdrabniania: dł: min 2200 mm 
  szer.:1800 mm 
- możliwość regulacji frakcji po rozdrobnieniu od 200 mm 
- wydajność min. 15Mg/h (dla odpadów trudnych, np. wielkogabaryty)
- wysokość wyrzutu frakcji rozdrobnionej min.: 3400 mm 
- zbiornik paliwa: min. 400
- system centralnego smarowania 
- wysokość zasypowa: max 2700 mm
- Separator Fe
- Sygnalizacja ostrzegawcza dźwiękowa i świetlna zainstalowana na urządzeniu.

- aktualna norma spalin EU

- wskaźnik temperatury płynu chłodzącego z sygnalizacją dźwiękową i świetlną

w przypadku przekroczenia temp. max.

- sygnalizacja dźwiękowa lub wizualna niskiego poziomu płynu chłodzącego
- sygnalizacja dźwiękowa lub wizualna niskiego ciśnienia oleju silnikowego oraz 
     hydraulicznego

- Komplet narzędzi niezbędnych do obsługi.

- Dokumenty, które muszą zostać dostarczone wraz z urządzeniem:

- świadectwo CE

- katalog części zamiennych

- instrukcja obsługi z DTR

- karta gwarancyjna

- zabezpieczenie przed zbyt dużym przeciążeniem

- maszyna spełnia aktualne normy emisji spalin

- sygnalizacja informacji o błędach i usterkach wraz z ich opisami w języku Polskim 
  na pulpicie sterowniczym.

Wykonawca zobowiązany jest do*:

a) Dostawy do Zamawiającego, uruchomienia i przetestowania działania maszyny.

b) Przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego u Zamawiającego w zakresie obsługi maszyn, dla minimum 3 pracowników. Instruktarz  będzie przeprowadzony nie później niż w dniu odbioru maszyn.

c) Wykonania przeglądów w okresie gwarancji w ilość wynikającej z instrukcji eksploatacji producenta.

d) Zagwarantowania dostępności części zamiennych i materiałów zużywalnych                  w  okresie minimum 10 lat.

e) Usługi serwisowe i gwarancyjne muszą być świadczone przez autoryzowanego przedstawiciela producenta

*Dotyczy wszystkich maszyn stanowiących przedmiot dostawy w zadaniu nr 2